«Проект благоустройства дворовой территории»

По адресу: Ленинградская область, Волховский район,

Новоладожское городское поселение, город Новая Ладога,

микрорайон «А», д. 11а.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ АР

Архитектурные решения

АР-02

Разработала                                           Игнатишко А.С.

Общие данные

- Исходные данные и краткая характеристика участка

Проект выполнен на основании актуальной топосъемки 1:500 и фотофиксации. Проектной документацией предусматривается благоустройство по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Новоладожское городское поселение, микрорайон «А», д. 11а.

Границами проектирования являются:

- С севера магазин «Верный»

- С запада Кузнечный переулок

- С юга улица Горького

- С востока магазин «Милорд»

Площадь проектирования - 4 245 кв.м.

Покрытием участка в настоящее время является асфальтовое покрытие (дворовой проезд, пешеходные дорожки), грунт, газон. Газонное покрытие неудовлетворительное, требует частично ухода, частично восстановления. Асфальтовое покрытие пешеходных дорожек требует замены, асфальтовое покрытие дворового проезда требует ремонта. Так же присутствуют сложившиеся тропы с грунтовым покрытием. Характер рельефа – ровный. Перед началом проектирования была проведена фотофиксация.

- Проектные мероприятия

Проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия:

- Ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов с установкой бортового камня.

- Устройство тротуара шириной 1 м. вдоль проезда со стороны подъездов. Замена покрытия пешеходных дорожек. Создание новых пешеходных дорожек на месте организованных троп.

- Устройство парковочных мест с торца дома.

- Установка ограждения между проезжей частью, тротуаром и газоном.

- Организация детской площадки с безопасным резиновым покрытием. Элементы детской площадки: лаз металлический 3 шт; горка; качели на двоих на жестком подвесе; песочница; качели-балансир; скамьи 2шт со спинками; урны 2 шт. Детская площадка имеет два выхода на пешеходные дорожки.

- Организовать зоны отдыха у подъездов. Установить скамейки со спинками 2 шт. у подъезда и по одной бетонной урне.

- Хозяйственная площадка за домом. Две разделенные между собой площадки с твердым покрытием: для выбивания ковров, для сушки белья со светопрозрачным навесом.

- Уход за кустарниками и деревьями, для обеспечения безопасности жителей.

- Замена светильников уличного освещения на светодеодные.

- Организация газонного покрытия, установка на палисадниках одинаковых больших низких вазонов

- Установка вазонов.

- Создание деревянных коробов для наружных труб теплосетей.

- Основные строительные работы

Благоустройство выполняется согласно чертежу. Предусматривается устройство покрытий из асфальта, бетона, тротуарной плитки с установкой бортовых камней.

Проект соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм. Обеспечивает безопасность для жизни и здоровья людей, доступность для маломобильных граждан.

Элементы детской площадки выбраны жителями. Принято решение использовать металлические лазы, для организации досуга детей старшей возрастной категории, металлические качели на жестком подвесе на двоих. Горка, песочница и качели-балансир сохранить со старой детской площадки.

На детской площадке и у подъездов установить скамейки со спинками и бетонные урны.